## Slide 1
速度扰动下长干道混合路径分割与绿波同步优化
交通信息工程及控制
土木与交通学院
刘鹏
徐建闽
指导老师
答辩人

## Slide 2
目录
Contents
背景意义
1
研究现状
2
技术路线
3
主要内容
4
总结展望
5

## Slide 3
研究背景
《中国主要城市道路网密度监测报告》:全国主要城市道路网总体平均密度为6.3km/km2，总体增长约1.6%。全国城市主干道交叉口数量超过十个的比例为63.5%。
干道绿波带宽缩减
随着路网密度增加，干道长度延伸，交叉口数量超过16个时，无法保障双向带宽
长干道车流离散化程度高，速度呈波动变化

## Slide 4
研究意义
解决不同速度下的车辆带宽需求冲突。
提升协调效率，提供多路径协调解决方案。
提高绿灯利用率，提升道路通行效率。
速度波动
子区划分
相序优化
提升通行能力
减少延误与停车损耗
保障干道顺畅
提升公交服务水平
增强方案鲁棒性

## Slide 5
研究现状
干道分割
目前研究使用子区划分解决长干道协调无法协调问题，常见的子区划分方法包含：关联度模型和自动划分方法。
研究领域 | 研究对象 | 已有研究 | 缺陷 | 本研究
离线划分 | 静态划分 | 根据静态交通流量、交叉口间距、信号配时求解关联度 | 未考虑子区划结果对协调控制的影响 | 采用自动划分方法构建
 | 动态划分 | 根据道路实际情况实时完成子区合并和划分 |  | 
自动划分 | 带宽最大 | 采用子区或干道带宽作为控制目标 | 未考虑混合车流路径冲突问题和速度扰动的影响 | 研究速度扰动下的多股车流绿波优化
 | 综合目标 | 构建流量、延误、带宽等多维控制目标 |  | 

## Slide 6
研究现状
速度波动
研究领域 | 研究对象 | 已有研究 | 缺陷 | 本研究
速度波动 | 单一速度 | 采用统计或预测速度作为信号协调参数 | 未考虑车辆速度分布特性 | 研究符合速度分布特性的快速求解方法。
 | 速度波动 | 以队首或队尾车辆不受阻构建协调控制模型 |  | 
动态车速引导 | 智能网联 | 利用实时通信，完成速度引导和信号控制的协调 | 实时通信困难，普及难度大 | -

## Slide 7
研究现状
公交优先
研究领域 | 研究对象 | 已有研究 | 缺陷 | 本研究
主动信号优先 | 优化对象 | 根据时刻表优化公交到达和车头时距 | 高饱和公交流量下频繁响应 | -
 | 控制目标 | 以乘客延误、等待时间和停车次数为优化目标 |  | 
动态车速引导 | 带宽 | 最大化干道带宽 | 没有考虑下游公交车站溢出风险 | 研究带溢流防控的公交协调控制方案
 | 延误 | 以乘客延误或人均延误为控制目标 |  | 

## Slide 8
研究现状
混合车流路径
研究领域 | 研究对象 | 已有研究 | 缺陷 | 本研究
单股车流绿波 | 数解法 | 以实际交叉口的间距与理想交叉口的间距，优化相位差 | 无法满足多股冲突路径带宽需求 | -
 | 模型法 | 使用Maxband或Multiband模型求解带宽 |  | -
 | 左转清空时间 | 分析支路驶入驶出对协调的影响 |  | -
混合车流路径绿波 | 混合路径优化 | 分析混合车流路径时空轨迹构建优化协调模型 | 没有考虑相序优化和速度扰动 | 研究相序优化下的多路径混合绿波
 | 基于轨迹数据优化 | 借助轨迹信息优化多路径自动选择协调优化 |  | 

## Slide 9
技术路线

## Slide 10
研究内容
一、速度扰动下干道最大带宽协调控制
二、长干道混合车流路径分割与绿波优化
三、长干道混合车流路径分割与绿波相序优化
四、城市干道信号多模式绿波协调控制系统

## Slide 11
研究内容
改进最大带宽模型算法

## Slide 12
研究内容
改进最大带宽模型算法
(d) (e) (f)
a
b
c
d
e
f
带宽左侧边界呈现锯齿状，预留左转清空时间；右侧边界保持连续，尾部车辆提供连续的带宽。
考虑带宽、行驶时间和信号控制等因素，将车辆到达划分为六种模式。
上游带宽越大，下游带宽优化范围越大。

## Slide 13
研究内容
带速度扰动的期望带宽模型
(d) (e) (f)
改进最大带宽模型算法能够在更短的时间内求解方案，采用微分思想，对速度区间使用该方法构建同步求解模型。
1、以期望带宽最大构建目标函数
2、为不同速度构建求解模型
3、自动舍弃无效带宽下的速度

## Slide 14
研究内容
算例分析
(d) (e) (f)
带宽拟合分布图与车辆速度分布占比变化趋势基本保持一致。
模型求解的推荐速度平均带宽为27s和30s。
最小有效速度分别为7m/s和6.5m/s，带宽为10s和8s。
最大有效速度均为12m/s，平均带宽为10s和12s。
以佛山市同济路4个交叉口干道为例，速度变化范围为[6.5，12.5]，车辆行驶速度在速度区间内X~N(9,2)的正态分布。

## Slide 15
研究内容
算例分析
(d) (e) (f)
(a) 周期对推荐速度带宽影响
(b) 周期对带宽影响
模型在短周期下能够取得更大的推荐速度带宽，总体上能够取得更大的期望带宽
不同速度分布下带宽相对增量
三种模型仿真结果
随着方差增加效果逐渐下降，在u=40km/h时，取得更好的效果。
相较于Maxband，本模型减少停车次数25%，延误45%、排队长度17%

## Slide 16
研究内容
考虑速度分布扰动的期望带宽模型
(d) (e) (f)
改进最大带宽模型算法能够在更短的时间内求解方案，采用微分思想，对速度区间使用该方法构建同步求解模型。
1、以期望带宽最大构建目标函数
2、为不同速度构建求解模型
3、自动舍弃无效带宽下的速度

## Slide 17
研究内容
一、速度扰动下干道最大带宽协调控制
二、长干道混合车流路径分割与绿波优化
三、长干道混合车流路径分割与绿波相序优化
四、城市干道信号多模式绿波协调控制系统

## Slide 18
研究内容
速度扰动下长干道混合路径分割
采用双层优化模型求解长干道混合路径分割下的期望速度带宽。
上层以长干道混合路径分割求解信号周期，分割点位置、旅行时间、额外停靠时间和有效带宽路径等。
下层以上层输出为输入，构建速度扰动的干道分割双层优化模型，求解混合路径带宽和期望带宽。

## Slide 19
研究内容
长干道混合路径分割
以交叉口作为干道分割点，额外延长公交停站时间，缓解与小汽车的带宽冲突。
1、构建目标函数
目的：使乘客（小汽车和公交车）带宽最大和分割点等待时间与停车等待时间最小
D1—小汽车乘客带宽
D2—公交乘客带宽
D3—分割点等待时间
D4—停车损失时间

## Slide 20
研究内容
长干道混合路径分割
1）信号周期
2）相位约束
3）路径选择
4）干道分割

## Slide 21
研究内容
长干道混合路径分割
5）循环整形约束

## Slide 22
研究内容
长干道混合路径分割
6）公交约束
特别的，当干道公共周期一致时，u=0，约束退化为：

## Slide 23
研究内容
长干道混合路径分割
6）公交行程时间约束
a) 公交排队过程
b)公交积累消散过程
排队论模型模拟排队疏散状态：
服务强度：
最大额外停靠时间：

## Slide 24
研究内容
速度扰动下长干道混合路径分割
1）目标函数
上层目标函数为最大化乘客带宽和最小化分割点等待时间：
下层目标为最大化期望带宽：
D1—小汽车乘客带宽
D2—公交乘客带宽
D3—分割点等待时间

## Slide 25
研究内容
速度扰动下长干道混合路径分割
2）长干道分割约束
模型约束与长干道混合路径分割约束相同。
3）速度扰动约束
a) 非分割点
a) 分割点

## Slide 26
研究内容
速度扰动下长干道混合路径分割
4）带宽约束
速度分布模型以干道最后一个交叉口带宽作为干道带宽。为获得子区末端交叉口带宽，定义变量

## Slide 27
研究内容
算例分析
以中山市中山二路至中山六路13个交叉口干道为例，干道具备路中型公交走廊，选择6条大流量路径为对象，在流量等级1下求解方案，求解时长5s。

## Slide 28
研究内容
算例分析
模型能够为几乎所有路径求解协调模型。对于不同行驶路径，部分交叉口提供了更大的带宽。同时对无法取得带宽的子区进行取舍。

## Slide 29
研究内容
算例分析
通过延长公交等待时间，模型分别为公交上行和下行方向提供34s和40s的平均带宽。

## Slide 30
研究内容
一、速度扰动下干道最大带宽协调控制
二、长干道混合车流路径分割与绿波优化
三、长干道混合车流路径分割与绿波相序优化
四、城市干道信号多模式绿波协调控制系统

## Slide 31
研究内容
长干道混合路径分割与相序优化
与内容二类似，模型采用分层优化模型，求解方式和目标函数与内容二一致，在此仅阐述不同。
1）相位模式
为交叉口k的相位l的时间
路径i在交叉口k由南至北直行通过，通行权表示为

## Slide 32
研究内容
长干道混合路径分割与相序优化
1）相位模式

## Slide 33
研究内容
长干道混合路径分割与相序优化
2）相序约束
（1）基本约束
（2）连续性约束
（3）搭接组合

## Slide 34
研究内容
长干道混合路径分割与相序优化
3）相位约束
4）红灯时间约束
5）循环整形约束

## Slide 35
研究内容
一、速度扰动下干道最大带宽协调控制
二、长干道混合车流路径分割与绿波优化
三、长干道混合车流路径分割与绿波相序优化
四、城市干道信号多模式绿波协调控制系统

## Slide 36
研究内容
城市干道信号多模式绿波协调控制系统
软件采用B/S架构，使用grpc远程调用python算法求解干道协调方案。mysql持久化存储，redis作为缓存。

## Slide 37
研究内容
城市干道信号多模式绿波协调控制系统
软件包含数据表如下：项目信息、干道信息、交叉口信息、渠化信息、相序信息学和用户信息等。

## Slide 38
研究内容
城市干道信号多模式绿波协调控制系统
新建干道
选择交叉口
方案求解
组织拓扑关系
交叉口信息配置
结果展示

## Slide 39
创新点
1）提出了速度扰动下干道协调快速求解模型，以期望带宽为目标求解更符合速度分布特性的控制方案，提升了干道协调模型的鲁棒性。
2）提出了解决带公交走廊的干道混合路径同步求解方法，并构建子区自动划分模型，实现干道分割与绿波优化的同步进行，采用分层优化提升模型对不同速度的适应性。
3）分析了干道相位模式的构建方式，提出了长干道混合路径的方案生成式相序优化方法，提升了相位的利用率，采用分层优化满足不同速度的带宽需求。
4）开发了城市干道信号多模式绿波协调控制系统，实现了干道从建立、组织、构建和模型求解等过程，提供了便捷的干道协调途径。

## Slide 40
总结与展望
1）如何解决流量时间波动性问题，提出适应流量波动的鲁棒性协调控制模型，生成对流量、速度更普适的信号协调方案，是本文后续需要研究的重要问题。
2）如何实现相序方案选择和方案生成两种模式的自动选择和自动切换，提升相序优化的空间，是本文后续需要研究的重要问题。
3）针对不同速度的求解方案，如何进一步优化建模方式，提升求解速度，降低模型难度，是本文后续需要研究的重要问题。

## Slide 41
感谢您的批评指正
交通信息工程及控制
土木与交通学院
刘鹏
徐建闽
指导老师
答辩人